## Slide 1: Oficina Projeto Edubot
IEEE Day
7 de Outubro de 2014
- Aulas: https://github.com/mendelson/edubot
- Facebook: https://www.facebook.com/ieee.ras.unb

## Slide 2: Programando com SparkiDuino

## Slide 3: Usando o LCD
sparki.clearLCD() -> limpa a tela.
sparki.print (“meu texto”) ou sparki.print(variavel) -> prepara o conteúdo para ser mostrado na tela. Não há quebra de linha!
Para quebrar linha, utilize sparki.println(“meu texto”) ou sparki.println(variável).
sparki.updateLCD() -> imprime na tela.

## Slide 4: Usando o LCD
#include <Sparki.h>
int numero = 0;
void setup()
{
sparki.clearLCD();
sparki.println("Eu apareco apenas uma vez na tela!");
sparki.updateLCD();
}
void loop()
{
// Vamos imprimir um numero na tela
sparki.println(numero);
sparki.updateLCD();
// Fazemos o Sparki esperar por 200 milisegundos (2 segundos) antes de fazer qualquer outra coisa
delay (2000);
// Somamos 1 ao numero que vai aparecer na tela
numero = numero + 1;
}

## Slide 5: Movendo o Sparki

## Slide 6: Movendo o Sparki - comandos
sparki.moveForward() ou sparki.moveForward(distancia_em_cm)
sparki.moveBackward() ou sparki.moveBackward(distancia_em_cm)
sparki.moveRight() ou sparki.moveRight(angulo_em_graus)
sparki.moveLeft() ou sparki.moveLeft(angulo_em_graus)
sparki.moveStop()
delay(tempo_em_milissegundos)

## Slide 7: Sensor ultrassônico

## Slide 8: Sensor ultrassônico – único comando
sparki.ping() -> retorna distância medida em centímetros

## Slide 9: Servo motor – o pescoço do Sparki
sparki.servo(angulo_em_graus) -> utilizar valores de -80 até, no máximo, 80, para evitar que o sensor encoste na tela de LCD e force o motor.

## Slide 10: Projeto 1
Implemente um código que faça o robô desviar de obstáculos.
Utilize o sensor ultrassônico para medir as distâncias.
Se o valor medido for pequeno (ou seja, há um obstáculo), faça o robô olhar para os dois lados e medir as distâncias.
Então, o robô deve ir para o lado que tem mais espaço (maior distância medida).

## Slide 11: Sensores infravermelho
Sensores infravermelho de reflectância podem ser encarados como um emissor de luz infravermelha (que os olhos humanos não conseguem ver) que possui um olho especial que consegue vê-la.
Na realidade, esses olhos são feitos de um material especial sensível à luz e um emissor infravermelho, geralmente um LED (LED = Light Emitting Diode).

## Slide 12: Sensores infravermelho

## Slide 13: Sensores infravermelho

## Slide 14: Sensores infravermelho - comandos
int sensorEsquerda = sparki.lineLeft();
int sensorCentral = sparki.lineCenter();
int sensorDireita = sparki.lineRight();

## Slide 15: Sensores infravermelho
Faça o Sparki executar o código “aula_05_cod_1.ino” e veja qual o valor mínimo que indica que o sensor está em cima da linha a ser seguida.

## Slide 16: Projeto 2 – seguidor de linha

## Slide 17: Fim!
Obrigado!
Tem interesse em participar do projeto? Envie um e-mail para: m.mendelson@ieee.org