## Slide 1
Projeto Edubot
Aula 5 – Revisão

## Slide 2
O que é uma linguagem
de programação?
Facilita a comunicação entre o programador e a máquina.
Padroniza a linguagem.
Permite a reutilização de códigos.
Notes: Explicar que existem dois motores no interior do Sparki, para liga-los é necessário que se ligue o botão on-off do Sparki. Quando você liga esse botão, você está habilitando as pilhas a fornecerem energia para as rodas, mas só quando o microcontrolador mandar (ou seja, quando ele for programado para isso). Pedir para os alunos não ligarem agora!

## Slide 3
O que é um algoritmo?
Sequência bem definida e não ambígua de instruções.
Existem os computacionais e os não computacionais.
Notes: Explicar que existem dois motores no interior do Sparki, para liga-los é necessário que se ligue o botão on-off do Sparki. Quando você liga esse botão, você está habilitando as pilhas a fornecerem energia para as rodas, mas só quando o microcontrolador mandar (ou seja, quando ele for programado para isso). Pedir para os alunos não ligarem agora!

## Slide 4
Sintaxe
Biblioteca
  Contém os comandos específicos que usamos para programar o Sparki.
Funções básicas
  void setup() e void loop().
Funções específicas

## Slide 5
Comandos
sparki.clearLCD();
sparki.println(“TEXTO”);
sparki.updateLCD();
delay(tempo em milisegundos);
Notes: Explicar que existem dois motores no interior do Sparki, para liga-los é necessário que se ligue o botão on-off do Sparki. Quando você liga esse botão, você está habilitando as pilhas a fornecerem energia para as rodas, mas só quando o microcontrolador mandar (ou seja, quando ele for programado para isso). Pedir para os alunos não ligarem agora!

## Slide 6
Variáveis
Declarar uma variável
  Reservar um espaço de memória com um tamanho específico para guardar seu valor
Pode ser inteiro (int) ou real (float)
Notes: Explicar que existem dois motores no interior do Sparki, para liga-los é necessário que se ligue o botão on-off do Sparki. Quando você liga esse botão, você está habilitando as pilhas a fornecerem energia para as rodas, mas só quando o microcontrolador mandar (ou seja, quando ele for programado para isso). Pedir para os alunos não ligarem agora!

## Slide 7
Movendo o Sparki
Notes: Novamente, imagens auto-explicativas. Para você mover o sparki para frente tem que ligar as duas rodas no sentido horário, se for para trás, ligar as duas rodas em sentido anti-horário, iremos aprender a sintaxe das funções na sequência. Além disso, a segunda imagem apenas é para complementar a imagem de rotação em torno do próprio eixo do slide anterior.

## Slide 8
Movendo o Sparki
lalala
Notes: Como mover em círculos

## Slide 9
Funções
sparki.moveFoward();
sparki.moveBackward();
sparki.moveRight();
sparki.moveLeft();
sparki.moveStop();
sparki.motorRotate(int motor, int direção, int velocidade, int distancia);
sparki.motorStop(int motor);
Notes: Explicar que os comandos, mais formalmente, são chamados de funções. Lembrar que essas funções são habilitadas pela biblioteca, ou seja, se não for incluso o #include<sparki.h>, nenhuma dessas funções vão ser executadas, o compilador irá exprimir mensagem de erro.
A primeira função habilita que o sparki ande para frente até ser encontrado, no programa, a função sparki.moveStop(). Para que o sparki ande por determinados segundos, basta fazer:
sparki.moveFoward();
delay(3000);
sparki.moveStop();

## Slide 10
if else
  if (condição)
  {
  comandos;
  }
  else
  {
  comandos;
  }
Notes: Explicar que os comandos, mais formalmente, são chamados de funções. Lembrar que essas funções são habilitadas pela biblioteca, ou seja, se não for incluso o #include<sparki.h>, nenhuma dessas funções vão ser executadas, o compilador irá exprimir mensagem de erro.
A primeira função habilita que o sparki ande para frente até ser encontrado, no programa, a função sparki.moveStop(). Para que o sparki ande por determinados segundos, basta fazer:
sparki.moveFoward();
delay(3000);
sparki.moveStop();

## Slide 11: Comparações
== (igual a)
!= (diferente a)
< (menor que)
> (maior que)
<= (menor ou igual a)
>= (maior ou igual a)
|| (ou)
&& (e)

## Slide 12: O controle remoto
Sensor infravermelho
  sparki.readIR();
Notes: Adicionar caixa de dialogo "esses são os botões", "e esses são os valores por trás de cada um".

## Slide 13: Garras
sparki.gripperOpen()
  Abre as garras
sparki.gripperClose()
  Fecha as garras
sparki.gripperStop()
  Para as garras

## Slide 14: Garras
Atenção: devemos nos certificar de que as garras não estão completamente abertas ou fechadas

## Slide 15: Exercício
Faça um programa que faça o robô abrir as garras por 1 segundo, fechar as garras por 1 segundo e depois esperar 1 segundo com as garras paradas.

## Slide 16: Exercício
Faça um programa que faça o robô andar para frente e depois para traz alternadamente, porém deve haver uma comparação (if/else) para definir que ação tomar.